## Slide 1
Thu thập và tiền xử lý dữ liệu cho bài toán dự báo Điện và rủi ro trong tải Điện
From raw meters log to auditable industrial Electricity analysis

## Slide 2
Vấn đề · Gap Analysis · Động cơ · Dataset · Pipeline · Kết quả · Kết luận
Vấn đề: Dữ liệu Gốc Thiếu Ngữ cảnh
Nhà máy thép tiêu thụ điện lớn, nhưng dữ liệu công khai thường chỉ là meter logs thô.
Muốn dự báo và nhận biết rủi ro thì cần:
Ngữ cảnh vận hành
Feature vật lý
Nhãn có thể giải thích
11 cột
Không có:
Maintenance / SCADA alarm labels
Weather context
Feature vật lý / wavelet
Thách thức: Dữ liệu thiếu ngữ cảnh khiến các mô hình dự báo rủi ro khó có đầu vào đủ giàu thông tin để phát hiện bất thường
02/15

## Slide 3
Vấn đề · Gap Analysis · Động cơ · Dataset · Pipeline · Kết quả · Kết luận
Gap Analysis
SCADA / Condition Monitoring
• Mạnh cho safety
• Phụ thuộc sensor/log nội bộ
• Yêu cầu hạ tầng đo lường đắt đỏ
• Khó áp dụng cho dữ liệu công khai
Public Meter Dataset
• Dễ tiếp cận, miễn phí
• Thiếu ngữ cảnh vận hành
• Không có nhãn bất thường
• Khó dùng trực tiếp cho phân tích
Low-instrumentation dataset enrichment
Weak-label benchmark
Target: pipeline làm giàu dữ liệu công khai và tạo nhãn proxy có thể kiểm chứng cho nghiên cứu điện công nghiệp.
03/15

## Slide 4
Vấn đề · Gap Analysis · Động cơ · Dataset · Pipeline · Kết quả · Kết luận
Động cơ Nghiên cứu
Load_Type chỉ nói chế độ vận hành bình thường (Light / Medium / Maximum).
Anomaly labels nói dấu hiệu bất thường tiềm năng bên trong chế độ đó.
MUTUAL INFORMATION
MI = 0.0002
Load_Type và anomaly_any gần như độc lập — dự báo Load_Type không đồng nghĩa phát hiện bất thường.
Ý nghĩa thiết kế nhãn
• Cần nhãn riêng biệt cho anomaly, không thể suy ra từ Load_Type
• Proxy labels (idling, leakage, overload) giúp đánh giá pipeline 1 cách xấp xỉ
• Ablation study tách riêng forecasting vs. anomaly detection để đánh giá độc lập
04/15

## Slide 5
Vấn đề · Gap Analysis · Động cơ · Dataset · Pipeline · Kết quả · Kết luận
Tổng quan Dataset
Nguồn: UCI Steel Industry Electricity + Open-Meteo Weather
35,040 × 11
Raw electricity data
(samples × features)
35,040 × 4
Weather resampled
(1h → 15 phút)
35,040 × 64
Final enriched dataset
Pipeline Data Flow
UCI Steel
Electricity 11 cols
Open-Meteo
Weather 4 cols
Merge
35,040 × 15
Feature Engineering
35,040 × 64 (final)
05/15

## Slide 6
Vấn đề · Gap Analysis · Động cơ · Dataset · Pipeline · Kết quả · Kết luận
Chất lượng Dữ liệu
0
Nulls after merge
No missing data
50
pytest passed
100%
Row alignment
No future data leakage
Quality Assurance Checks
Pipeline giữ row alignment — timestamp matching chính xác giữa electricity và weather data sau resample
Không missing sau merge — forward-fill weather data đảm bảo đầy đủ 35,040 rows
Không dùng future data trong lag/rolling — strict causal window, chỉ dùng quá khứ để tính features
50 unit tests passed — pipeline được kiểm thử toàn diện với pytest
06/15

## Slide 7
Vấn đề · Gap Analysis · Động cơ · Dataset · Pipeline · Kết quả · Kết luận
Feature Engineering
11 → 64
cột
Mở rộng qua 4 miền feature: Time features, Weather context, Wavelet db4, Physical features (S, φ)
Thời gian
• Hour of day
• Day of week
• Month
• Is weekend
• Lag features
• Rolling mean/std
Thời tiết
• Temperature
• Humidity
• Wind speed
• Precipitation
(resampled 1h→15m)
Wavelet
• Wavelet db4
• Approximation
• Detail coefficients
• Multi-level decomposition
Vật lý
• Apparent power (S)
• Power factor (φ)
• Derived from U, I
• Electrical domain knowledge
07/15

## Slide 8
Vấn đề · Gap Analysis · Động cơ · Dataset · Pipeline · Kết quả · Kết luận
Proxy Labeling
3 weak/proxy labels: idling, leakage, overload, chuẩn hóa rule, confidence score và explanation. Không phải ground truth lỗi thật.
Chart: 
| Idling | Leakage | Overload | anomaly_any
Count | 10 | 2336 | 48 | 2388
08/15
Suspected Idling
• Load_Type = Light_Load
• Usage_kWh cao hơn median theo ngữ cảnh
• Power factor thấp
Suspected_Overload
•Usage_kWh > P99.5 & Q_Lag > P99.5 | Power Factor < 0.7
• Power factor thấp
• Cho phép dị biệt điểm
Suspected_Leakage_Drift
• Rolling mean Usage_kWh vượt
4 tuần đầu hơn 5%
• Kéo dài ≥ 4 bước = 1 giờ

## Slide 9
Vấn đề · Gap Analysis · Động cơ · Dataset · Pipeline · Kết quả · Kết luận
Load_Type vs Anomaly
Maximum_Load không đồng nghĩa bất thường; Light_Load không đồng nghĩa an toàn. Leakage trải đều, overload tập trung ở Maximum_Load, idling chỉ ở Light_Load.
Table 2: Anomaly Rate by Load_Type
Load_Type | Anomaly Rate | Count | Pattern
Light | 6.336% | 18,072 | Idling + Leakage
Medium | 7.189% | 9,696 | Leakage
Maximum | 7.508% | 7,272 | Overload
Chart: 
| Light | Medium | Maximum
Anomaly Rate (%) | 6.336 | 7.189 | 7.508
Key insight: Tỷ lệ anomaly gần như đều (~6.3-7.5%) xuyên suốt 3 chế độ tải, chứng tỏ Load_Type không phải proxy tốt cho anomaly. Cần nhãn riêng biệt.
09/15

## Slide 10
Vấn đề · Gap Analysis · Động cơ · Dataset · Pipeline · Kết quả · Kết luận
Ablation: Forecasting
Target: Usage_kWh(t+1h). Time features là đóng góp rõ nhất
Chart: 
| Raw only | + Time | + Time + Weather | All features
RMSE | 13.0119 | 12.0087 | 12.2585 | 12.1781
Key Findings
Time features giảm RMSE nhiều nhất: 13.01 → 12.01
All features không tốt hơn Time-only, không overfit
10/15

## Slide 11
Vấn đề · Gap Analysis · Động cơ · Dataset · Pipeline · Kết quả · Kết luận
Ablation: Proxy Anomaly
Time + Weather tốt nhất trong full track, nhưng rule-free rất thấp.
Chart: 
| Raw only | + Time | + Time + Weather | All features
PR-AUC | 0.198 | 0.15 | 0.364 | 0.308
Key Findings
Time và Weather tốt nhất: PR-AUC = 0.364
Rule-free max: 0.0178 — rất thấp, cho thấy cần domain rules
Weather giúp. nhưng chưa đủ.
11/15

## Slide 12
Vấn đề · Gap Analysis · Động cơ · Dataset · Pipeline · Kết quả · Kết luận
GAN Validation
Cân bằng lớp anomaly proxy, không dùng làm bằng chứng lỗi thật.
2,388
Minority rows
500
Synthetic samples
8.20%
Mean error
3.81%
Std error
0.116
Correlation
MAE
Đánh giá GAN Synthetic Data
• Mean và Std khá gần (error < 10%) → synthetic data bắt chước phân phối margin tốt
• Correlation MAE = 0.116 → còn sai lệch trong cấu trúc tương quan giữa các feature
12/15

## Slide 13
Vấn đề · Gap Analysis · Động cơ · Dataset · Pipeline · Kết quả · Kết luận
Hạn chế & Rủi ro
Không có SCADA / Maintenance labels
Proxy labels không thể validate bằng ground truth lỗi thật. Kết quả anomaly detection chỉ là benchmark tương đối.
Chỉ 1 nhà máy thép
Khái quát hóa cho các nhà máy khác cần thận trọng. Pattern tiêu thụ điện có thể khác biệt theo quy mô và công nghệ.
Weather theo tọa độ, không phải on-site
Dữ liệu thời tiết từ Open-Meteo dựa trên tọa độ địa lý, có thể sai lệch so với điều kiện thực tế tại nhà máy.
Không dùng cho điều khiển real-time
Proxy labels phụ thuộc rule heuristic. Pipeline thiết kế cho offline analytics và benchmark, không phải safety-critical control.
13/15

## Slide 14
Vấn đề · Gap Analysis · Động cơ · Dataset · Pipeline · Kết quả · Kết luận
Đóng góp
Dataset Enrichment
11 → 64 cột qua feature engineering có hệ thống. Pipeline làm giàu dữ liệu công khai với ngữ cảnh vật lý và thời tiết.
Weak / Proxy Labeling
Hệ thống nhãn proxy (idling, leakage, overload) với guideline chuẩn hóa, confidence score và explanation.
Ablation Study
Tách biệt đánh giá forecasting vs. proxy anomaly vs. rule-free, làm rõ giá trị của từng nhóm feature.
CODEBOOK + Datasheet
Testable pipeline với 50 unit tests, codebook đầy đủ, và datasheet mô tả dataset theo chuẩn reproducible research.
14/15

## Slide 15
Thank you for listening